## Slide 1: El cropwat y los Requerimientos hídricos de los cultivos

## Slide 2: El cropwat y los Requerimientos hídricos de los cultivos
Propósitos
Al término de la sesión, el estudiante será capaz de:
Identificar las herramientas del programa CropWat 8.0
Calcular la evapotranspiración de los cultivos con el programa CropWat 8.0

## Slide 3
El Cropwat
Generalidades
CROPWAT v8.0 es una herramienta de apoyo desarrollada por el Departamento de Desarrollo de Tierras y Aguas de la FAO.
El programa permite realizar el cálculo de los requerimientos hídricos de los cultivos y la programación de riegos.
Puede utilizar bases de datos climáticos existentes o recibir registros nuevos de clima de alguna estación climatológica.

## Slide 4
La estimación de los requerimientos hídricos de los cultivos requiere de información climática, edáfica y del cultivo.
Mediante este programa es posible desarrollar calendarios de riego bajo diferentes condiciones de manejo y diferentes patrones de cultivo.
El programa puede ser utilizado para evaluar las prácticas de riego de los agricultores, para evaluar la respuesta de los cultivos bajo condiciones de riego y de temporal.
El Cropwat
Generalidades

## Slide 5
Los procedimientos de cálculo utilizados en el programa están basados en las publicaciones de la FAO:
Publicación No 56: “Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements”.
Publicación No 33: “Yield response to water”.
El Cropwat
Generalidades

## Slide 6
Entre las características de la versión 8.0 se incluyen:
  Uso de datos mensuales, decenales y diarios de clima para realizar la estimación de la evapotranspiración de referencia (ETo).
  Compatibilidad con la base de datos mundial CLIMWAT desarrollado por la FAO.
  En ausencia de datos medidos, permite la estimación de datos climáticos.
  Permite estimar los requerimientos hídricos de los cultivos a nivel decenal y diario.
  Permite realizar un balance hídrico a nivel diario, etc.
El Cropwat
Generalidades

## Slide 7
Hace uso del método de FAO Penman-Monteith para el cálculo de la evapotranspiración de del cultivo de Referencia (ETo), dado que es el recomendado como método estándar en la actualidad.
El Cropwat

## Slide 8
Para realizar el cálculo de los requerimientos hídricos de los cultivos, el usuario puede proveer la información necesaria a través del teclado o en archivos de texto formateados en otras aplicaciones.
El Cropwat
Datos Requeridos
Valores de ETo, o datos climáticos con las cuales el programa calculará la ETo :
  Temperatura (máxima y mínima, o media)
  Humedad relativa
  Velocidad del viento, y
  Horas de brillo solar

## Slide 9
Los datos de entrada necesarios son: Clima, lluvia, cultivo y suelo.
El Cropwat
Datos Requeridos
Datos de precipitación para el cálculo de lluvia efectiva.
Información del cultivo a establecer Kc, duración de etapas, prof. radicular, etc.
Datos del suelo: Capacidad de almacenamiento total, infiltración básica, profundidad máxima
Clima
RESULTADOS

## Slide 10
El Cropwat
Configuración inicial
Antes de iniciar a introducir información, es necesario configurar las opciones de cálculo que se utilizarán, haciendo click en la pestaña Configuración.

## Slide 11
El Cropwat
Configuración inicial
(o en presión de vapor, kPa)
(o en m/s)
(o % de longitud dia, fraccion de dia))
(o en mm por periodo)

## Slide 12
El Cropwat
Configuración inicial
Selección del método de estimación de la precipitación efectiva

## Slide 13
El Cropwat
Configuración inicial
Definición de los criterios para definir el momento de riego y la cantidad de agua a reponer.

## Slide 14
El Cropwat
Configuración inicial

## Slide 15
Pantalla para introducir la información climática
El Cropwat
Datos Requeridos
Click

## Slide 16
Pantalla para introducir la información climática
El Cropwat
Datos Requeridos
Introducir todos los datos de clima solicitados (columnas en blanco)(T, HR, Viento, insolación) o solo Tmax y Tmin (Los demás datos serán estimados con latitud, longitud y T)

## Slide 17
Pantalla para introducir la información climática
El Cropwat
Datos Requeridos
Introducir todos los datos de clima solicitados (columnas en blanco)(T, HR, Viento, insolación) o solo Tmax y Tmin (Los demás datos serán estimados con latitud, longitud y T)

## Slide 18
Pantalla para introducir la información climática
El Cropwat
Datos Requeridos

## Slide 19
El Cropwat
Datos de precipitación
Es la porción de la precipitación que puede ser aprovechada por el cultivo, ya que parte del agua precipitada se puede perder como escurrimiento o percolación profunda.

## Slide 20
Estimación de la precipitación efectiva
El Cropwat
Datos Requeridos

## Slide 21
Tambien se deben introducir los datos sobre el cultivo (Kc inicial, media y final; duración de las etapas) y su fecha de siembra.
Esta información se puede introducir directamente por el usuario o leer de una base de datos incorporada en el programa, generada de las recomendaciones propuestas en la publicación No. 56 de la FAO, y puede ser utilizada como guía.
El Cropwat
Datos del Cultivo

## Slide 22
El Cropwat
Datos Requeridos

## Slide 23
El Cropwat
Datos del cultivo

## Slide 24
También es necesario proporcionar información sobre el desarrollo de la raíz del cultivo:
la profundidad inicial y
la profundidad máxima efectiva de la raíz.
Se asume que la profundidad máxima de la raíz se alcanza cuando el cultivo termina la etapa de desarrollo y alcanza la máxima cobertura de follaje.
El Cropwat
Datos del cultivo

## Slide 25
El programa solicita también el nivel de humedad del suelo fácilmente aprovechable, a partir del cual el cultivo comienza a tener dificultades para extraer el agua y se presenta una situación de estrés hídrico.
Este valor se expresa como una fracción de la cantidad disponible total del suelo, normalmente varía entre 0.4 y 0.6, dependiendo del tipo de cultivo.
El Cropwat
Datos del cultivo

## Slide 26
El programa puede evaluar el impacto del estrés hídrico ocurrido durante la estación de crecimiento del cultivo utilizando un factor de respuesta al rendimiento (Ky).
Es decir si un cultivo no puede evapotranspirar a la tasa máxima potencial a la que evapotranspiraría en condiciones óptimas de riego, entonces disminuirá su rendimiento proporcionalmente al volumen de agua que no pudo evapotranspirar.
El Cropwat
Datos del cultivo

## Slide 27
El Cropwat
El factor Ky describe la reducción relativa de la productividad en función de la reducción de la ETc ocasionada por la falta de agua.
El impacto del estrés hídrico es diferente dependiendo de la fase fenológica en que ocurra.
Ky >1: El cultivo es muy sensible al déficit de agua y reduce su rendimiento en una proporción mayor al déficit hídrico.
Ky <1: El cultivo es mas tolerante al déficit de agua y se recupera parcialmente del estrés hidrico, presentando una menor reducción del rendimiento a la proporción del déficit de uso de agua.
Ky =1: La reducción del rendimiento es directamente proporcional a la reducción de uso de agua del cultivo.

## Slide 28
(Maduración)

## Slide 29
Información sobre el cultivo
El Cropwat
Datos Requeridos

## Slide 30
El programa también requiere de datos de suelos necesarios para realizar el balance hídrico del suelo:
Capacidad de almacenamiento total del suelo (calculada como la diferencia entre la capacidad de campo del suelo y el punto de marchitez permanente),
Tasa máxima de infiltración del suelo,
Profundidad radicular máxima
Humedad inicial disponible.
El Cropwat
Datos del suelo

## Slide 31
El programa cuenta con una base de datos de diferentes tipos de suelos, pero se pueden introducir las características de un suelo en particular.
El Cropwat
Datos del suelo

## Slide 32
Una vez introducidos los parámetros del clima necesarios para calcular la ETo: datos de precipitación, los parámetros de desarrollo del cultivo, y los parámetros del tipo de suelo, el programa está preparado para realizar el cálculo de los requerimientos de riego.
El programa mostrará un balance entre la evapotranspiración del cultivo, y la precipitación efectiva.
El Cropwat
Resultados

## Slide 33
El programa realiza el cálculo del balance hídrico a nivel diario, sin embargo mostrara una pantalla con los cálculos a nivel decenal. En dicha pantalla se muestra al final los requerimientos de riego totales.
Los resultados pueden ser copiados y pegados en cualquier editor de textos.
El Cropwat
Resultados

## Slide 34
Estimación de los requerimientos hídricos y de riego del cultivo
El Cropwat
Resultados

## Slide 35
El programa cuenta con una aplicación para la programación de riegos, que determina el número de riegos requeridos y su lámina correspondiente.
La determinación del momento de riego depende del criterio seleccionado en la opción de configuración, el más común es cuando el nivel de humedad del suelo llega al agotamiento crítico, es decir se aplicaría el riego antes de que el cultivo entre en una situación de estrés hídrico.
El programa presenta la opción de no aplicar riego, lo cual facilita evaluar la respuesta del cultivo bajo condiciones de temporal y permite determinar las fechas de siembra óptimas para la agricultura de temporal.
El Cropwat
Resultados

## Slide 36
El Cropwat
Resultados

## Slide 37
Calendario de riegos
El Cropwat
Resultados

## Slide 38
Calendario de riegos
Reducción de rendimiento por estrés hídrico
El Cropwat
Resultados

## Slide 39
Balance diario de agua del suelo
El Cropwat
Resultados

## Slide 40
El programa cuenta con una aplicación adicional que permite calcular las necesidades de riego de un sistema completo considerando el establecimiento de diferentes cultivos.
Para ello se debe activar en la aplicación Patrón de cultivo, en donde se deben introducir los cultivos incluidos en una zona de riego extensa.
Se deben proporcionar los cultivos a establecer, con sus fechas de siembra, así como el porcentaje de superficie sembrada con cada cultivo.
El Cropwat
Resultados

## Slide 41
Patrón de cultivos
El Cropwat
Resultados

## Slide 42
La aplicación Sistema, permite al usuario determinar el requerimiento neto de riego considerando el patrón de cultivos.
El programa determina las necesidades de agua que el sistema tendría que proveer en L/s ha para satisfacer las necesidades hídricas del patrón de cultivos registrado. El cálculo se realiza a nivel mensual.
El Cropwat
Resultados

## Slide 43
Necesidades de riego para el patrón de cultivos
El Cropwat
Resultados

## Slide 45
Actividad 2
El Cropwat
Calcular la evapotranspiración del cultivo a considerar en su proyecto final utilizando los coeficientes Kc corregidos, mediante el Programa CROPWAT 8.0